###### Söz. Ek-2: Teknik Şartname (İş Tanımı)

TEKNİK ŞARTNAME STANDART FORMU   (Söz. EK:2b)

Sözleşme başlığı	   : Elazığ OSB Tekstil-Endüstri Park Projesi kurulması kapsamında alt-yapı yatırımına yönelik Elektrik Şebekesi Yapım İşi

Yayın Referansı	   : TRB1/2019/CMDP/001

1. Genel Tanım

T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından Cazibe Merkezleri Destek Programı kapsamında TRB1/2019/CMDP/001 sözleşme başlığı ile Fırat Kalkınma Ajansı ve Elazığ OSB Müdürlüğümüz arasında imzalanan projemiz ile Bölgesel Gelişme Ulusal Stratejisi’nin (2014-2023) bölgesel çekim merkezleri politikası kapsamında Cazibe Merkezlerini Destekleme Programı usul esasında belirtilen üretim alt-yapısının güçlendirilmesi öncelik alanı doğrultusunda “OSB elektrik, su, kanalizasyon, doğalgaz, arıtma tesisi, yol ihtiyaçlarına yönelik altyapıların geliştirilmesi ayrıca Bölgesel gelişmeye katkı sağlayacak sanayi alanlarının oluşturulması öncelik alanının altındaki yüksek katma değer yaratan sektörlerde gelişme gösteren kümelerin desteklenmesi konu başlıklarına uygun olarak TRB1 Bölgemizin kalkınması ve rekabet gücünün geliştirilmesi Elazığ ilimizin daha geniş bir çerçevede optimal yatırım planlamaların yapılması ve hayata geçirilmesi ile mümkün olacağı düşüncesiyle uygulanması başlamıştır. Elazığ OSB Tekstil-Endüstri Park Projesi (5/2 Kampüsü)’nün 450 dönüm arazi 37 adet sanayi parseli ve 1 adet idari-sosyal tesis-ortak kullanım alanları ile Elazığ Organize Sanayi Bölgesi 5/2 Kampüsü Yazıkonak belde sınırları içerisinde kurulması planlamaktadır.  Projemiz kapsamında aşağıda belirtilen kalemler karşılığında yapım işi/ mal alımı/hizmet alımı işi gerçekleştirilecektir.

İDARE: Elazığ Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü

İSTEKLİ/YÜKLENİCİ: Üzerine ihale yapılan işe ait sözleşmeyi imzalama hakkı kazanmış kişi

a. İşin Kapsam ve Yeri:

Söz konusu işe ait bilgi ve projeler detaylı olarak hazırlanıp açıklanmıştır. Bu iş bünyesinde kullanılacak olan her türlü malzeme ve imalatlar için; Tedarik Edilecek Mallar, Teknik Özellikleri ve Miktarı tablosu esas alınacaktır. Proje Elazığ İli Merkez  1.Organize Sanayi Bölgesi’nde uygulanacaktır.

b. Ödeme Şartları:

Yapım işi sözleşmelerinde ödemeler hak ediş esasına göre yapılacaktır. Ödemeler onaylanmış hak ediş ve hak edişe uygun düzenlenmiş faturaya istinaden yapılacaktır. Bu ihale kapsamında yapılacak ödemeler, banka transferi şeklinde yapılacak olup hiçbir şekilde elden doğrudan yükleniciye ödeme yapılmayacaktır.

Hak edişlerin hesaplanmasında ve yapılan işlerin bedellerinin ödenmesinde, pursantaj cetvelinde İdare tarafından belirlenmiş oranlar esas alınır.

c. Malzeme:

“Malzeme” terimi yüklenici tarafından temin edilen ve yapılan işe giren her cins ham, işlenmiş veya imal edilmiş bütün malzeme, teçhizat ve makine anlamına gelecektir.

d. İşçilik:

İşçilik birinci sınıf, profesyonel kalitede olacaktır. Teknik şartnamedeki standartlara tam uyum sağlanacaktır.

e. Standartlar:

Aksi belirtilmedikçe tüm malzemelerde işçilik ve imalatlar TS,EN,ISO standartlarına veya Çevre ve Şehircilik ve İller Bankası birim tariflarine, analizlerine ve ilgili şartnamelere uygun olacaktır. İmalatlarda kullanılacak tüm malzemeler ve gereçler bu şartnamede belirtilmese dahi ilgili malzeme standartlarına ve fen kurallarına uygun olması yüklenici sorumluluğundadır.

f. Nakliye İşleri:

İş yerinde çıkarılan tüm hafriyat malzemesi idarenin göstereceği yere yüklenici tarafından nakledilecektir. İş kapsamında kullanılacak tüm malzeme ve gereçlerin her türlü nakliyesi yükleniciye ait olup herhangi bir bedel talep edilemez.

g. Diğer Hususlar:

1. Bu şartname, talimatlar, sözleşme, genel teknik şartname ve projeler ile birlikte bir bütün olarak değerlendirilecektir.

2. Projelerdeki pozlara ait birim fiyat tarifleri, ihale dokümanları ile birlikte değerlendirilerek gösterilen veya işaret edilen tarifler yüklenici tarafından kabul edilmiş sayılacaktır.

3. İmalatlar bir bütün olup alt imalatlarıyla (imalat bileşenleri, aksesuarları vs...) birlikte değerlendirilecektir.

4. İmalatta kullanılacak her türlü malzemeden idarenin isteği doğrultusunda numune sunulacaktır. İdarece onaylanan malzemeler kullanılacaktır.

5.Yüklenici şartnamede özellikle belirtilmemiş olsa dahi bu ihale kapsamında tarif edilen işin imalat sonrası tüm temizlik ve düzenleme işleri yapacaktır.

6. İdare uygun gördüğü durumlarda herhangi bir iş kaleminin bir kısmını ya da tamamını yaptırmama hakkına sahiptir.

7. Proje kapsamında yapılacak tüm özel imalatlar projedeki detaylara uygun olarak idare onayı alınarak yapılacaktır.

8. Sözleşmede belirlenen nitelikteki Kalite mühendisi veya saha mühendisi personel/personeller işin süresi boyunca iş yerinde bulunacaktır. İş süresince idare ya da idare tarafından görevlendirilmiş kontrollerin direktiflerini uygulayacak ve gerekli bilgilendirmeleri yapmak için sürekli olarak sahada bulunacaktır.

9. Yüklenici veya çalışanlarının çalışmaları sonucu mevcut alt yapı tesislerinin zarar görmesinden, İdare sorumlu değildir. Zarar gören mevcut alt yapı tesislerinin deplasesi yüklenici firma tarafından yapılacak ve bunun karşılığında yükleniciye hiçbir bedel ödenmeyecektir. Kaldırılan, bozulan, hasar gören yol, altyapı, kaldırım, kaplamalı alan, yeşil alan, çevre düzenleme, vb. eski haline getirilecek şekilde onarılacaktır. Onarımlar, hizmetlerin sürekliliğini ve güvenliğini devam ettirecek şekilde, hizmet sahibine herhangi bir rahatsızlık vermeden, kısıtlamadan ve engel olmadan, değişiklik gerekli olmadıkça eskisi gibi hizmet verecek şekilde yapılacaktır. Bunun karşılığında yükleniciye hiçbir bedel ödenmeyecektir.

10. Yapılacak tüm imalatlar/nakliye/işçilik fotoğraflanarak  düzenli olarak idareye dijital ortamda teslim edilecektir.

11. Her imalat başlangıcında mutlaka bir örnek bölüm yapılacak, uygunluğunun idarece onayını müteakip imalata devam edilecektir. Hatalı imalat yapılmış ise kırdırılıp projesine ve şartnamesine uygun olarak tekrar yapılacaktır. Yükleniciye bunun için bir bedel ödenmeyecektir.

2. Tedarik Edilecek Mallar, Teknik Özellikleri ve Miktarı

| A | B | C | D | E |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Sıra No | Poz No | Malzeme ve Teknik Özellikler | Miktar (MONTAJ DAHİL) | Birim Fiyat (KDV Dahil) | Toplam Fiyat (KDV Dahil) |
| Elektrik Şebekesi Yapım İşi |
| 1 | 3 | BARALAR |  |  |  |  |
|  | 3.1 | BAKIR BARALAR |  |  |  |  |
|  | 3.1.1 | DİKDÖRTGEN KESİTLİ BARALAR |  |  |  |  |
|  |  | 30 X 3 mm^2 , 0.80 Kg/m............................................... | Kg | 48 |  |  |
|  |  | 40 X 10 mm^2 , 3.56 Kg/m.............................................. | Kg | 13 |  |  |
| 2 | 5.4.1 | Muhtelif pozlardaki cihaz ve techizat montajı |  |  |  |  |
|  |  | için gerekli , boyalı demir konstrüksiyon........... | Kg. | 87 |  |  |
| 3 | 5.5.3 | GALVANİZLİ SAÇ AYDINLATMA DİREKLERİ |  |  |  |  |
|  |  | TİP AĞIRLIKLARI |  |  |  |  |
|  | 5.5.3M | Galvanizli POLİGON çelik Aydınlatma Direkleri.................................. | Kg. | 24027 |  |  |
| 4 | 5.5.3.2 | GALVANİZLİ ÇELİK POLİGON AYD.DİREKLERİ |  |  |  |  |
|  |  | AD1-100/10(149) | Ad. | 162 |  |  |
| 5 | 8..1 | GALVANİZLİ SAC KABLO KANALLARI |  |  |  |  |
|  |  | (RAFLARI VEYA TAVALARI ) |  |  |  |  |
|  |  | 2 mm'lik galvanizli sac tava veya rafları | Kg. | 250 |  |  |
| 6 | 8.2.2 | Kablo Muhafaza Borusu , 450N |  |  |  |  |
|  |  | 50mm | Mt. | 125 |  |  |
|  |  | 110mm | Mt. | 9139 |  |  |
| 7 | 13.1 | İZOLE ELDİVEN |  |  |  |  |
|  |  | 36 kV için ........................................................... | Cift | 2 |  |  |
| 8 | 13.2 | İZOLE HALI |  |  |  |  |
|  |  | 36 kV için ........................................................... | m2 | 8 |  |  |
| 9 | 13.3 | İZOLE SEHPA |  |  |  |  |
|  |  | 36 kV için ........................................................... | Ad. | 2 |  |  |
| 10 | 20.5.1. | SODYUM BUH. AYD. ARMATÜRLERİ |  |  |  |  |
|  |  | 100 W ............................................................... | Ad. | 162 |  |  |
| 11 | 20.6 | AMPULLER |  |  |  |  |
|  |  | Sod.Buh.Amp.(110 W Yük.Bas.-Ateşlemesiz T.) ......... | Ad. | 162 |  |  |
| 12 | 21 | BAKLAVALI SAÇ |  |  |  |  |
|  |  | Baklavalı Saç........................................................ | Kg. | 188 |  |  |
| 13 | 22.4.1 | YÜK AYIRICILI GİRİŞ ÇIKIŞ HÜCRELERİ |  |  |  |  |
|  |  | 36 kV , 630 A , 16 kA | Ad. | 17 |  |  |
| 14 | 22.4.2 | TRANSFORMATÖR KORUMA HÜCRELERİ |  |  |  |  |
|  |  | 36 kV , 200 A , 16 kA | Ad. | 2 |  |  |
| 15 | 22.4.3 | GERİLİM TRANSFORMATÖRÜ HÜCRELERİ |  |  |  |  |
|  |  | 30-36/¹3 / 0.1/¹3 kV ........................................................... | Ad. | 7 |  |  |
| 16 | 22.4.4 | KESİCİLİ ÇIKIŞ HÜCRELERİ |  |  |  |  |
|  |  | 36 kV , 630 A , 16 kA | Ad. | 7 |  |  |
| 17 | 22.4.5 | BARA BAĞLAMA HÜCRELERİ (KUPLAJ) |  |  |  |  |
|  |  | 36 kV , 630 A , 16 kA | Ad. | 2 |  |  |
| 18 | 22.4.7. | KABLO BAĞLANTI HÜCRELERİ |  |  |  |  |
|  |  | 36 kV , 630 A , 16 kA | Ad. | 2 |  |  |
| 19 | 22.5.1.1 | 36 kV ' LUK BETON KÖŞK |  |  |  |  |
|  |  | 1000 kVA Köşk ( Trafo Dahil ) Fiyat Analizi | Ad. | 7 |  |  |
| 20 | 22.5.1.4 | 2 YÜK AYIRICISI+1 SİGORTALI YÜK AYIRICISI + |  |  |  |  |
| 21 | 22.5.1.4 | 36 kV ' LUK BETON KÖŞK |  |  |  |  |
|  |  | 1600 kVA Köşk ( Trafo Dahil )(Fiyat Analizi) | Ad. | 1 |  |  |
| 22 | 24.4.1 | DAHİLİ TİP A.G. PANOSU [ Otomatik Ana |  |  |  |  |
|  |  | 50 kVA'lik 3 X 80 A. Oto.Şalterli.(Fiyat Analizi) | Ad. | 2 |  |  |
| 23 | 24.7.2.30 | ANAHTARLI OTOMATİK SİGORTA |  |  |  |  |
|  |  | 220 V , 6 A | Ad. | 162 |  |  |
| 24 | 24.7.2.46 | Bakımsız akü-redresör grubu 24 V 18AH | Ad. | 10 |  |  |
| 25 | 25.17.1 | COMPACT TİP OTOMATİK ŞALTERLER |  |  |  |  |
|  |  | 3 X 100 A,Icn= 8 kA,1.7 X Icn,Güç Kat : 0.5 ................. | Ad. | 3 |  |  |
|  |  | 3 X 400 A,Icn=25 kA,2.1 X Icn,Güç Kat : 0.25 ................ | Ad. | 2 |  |  |
| 26 | 26.1 | TEHLİKE LEVHASI (EMAYE) | Ad. | 5 |  |  |
| 27 | 30.1.1 | Topraklama şeriti ve gömülmesi | m. | 475 |  |  |
| 28 | 30.2.2 | 50 mm^2 NYY Kablo ve gömülmesi | m. | 557 |  |  |
| 29 | 30.2.3 | 50 mm^2 (462.06 Kg/Km) Bakır ilet.ve göm… | m. | 5589 |  |  |
| 30 | 30.4.2 | 2 Mt. Galv. 65 X 65 X 7 'lik galv.topr.eltr.ve göm. | Ad. | 88 |  |  |
| 31 | 31.6.3 | DAHİLİ VE HARİCİ TİP 33 / 0.4 - 0.231 kV |  |  |  |  |
|  |  | (28.5 - 34.5 kV) |  |  |  |  |
|  |  | 50 KVA ............................................................. | Ad. | 2 |  |  |
|  |  | YERALTINA DÖŞENECEĞİNE GÖRE : |  |  |  |  |
| 32 | 32.1 | 0.6/1 KV YVV ( NYY ) KABLO |  |  |  |  |
|  |  | 2 X 10 mm^2 ................................................... | m. | 212 |  |  |
|  |  | 3 X 10 mm^2 ................................................... | m. | 212 |  |  |
|  |  | 4 X 10 mm^2 ................................................... | m. | 5172 |  |  |
| 33 | 32.11.4 | 20.3/35 KV YAXC7V-R (NA2XSY) |  |  |  |  |
|  |  | ALÜMİNYUM KABLO ( XLPE YALITKANLI , PVC DIS KILIFLI ) |  |  |  |  |
|  |  | 1 X 400ş / 25 mm^2 | m. | 4317 |  |  |
|  |  | DUVARLARA DÖŞENECEĞİNE GÖRE : |  |  |  |  |
| 34 | 32.12 | 0.6/1 KV YVV ( NYY ) KABLO |  |  |  |  |
|  |  | 2 X 2.5 mm^2 ................................................... | m. | 1774 |  |  |
|  |  | 2 X 10 mm^2 ................................................... | m. | 13 |  |  |
|  |  | 3 X 6 mm^2 ................................................... | m. | 13 |  |  |
|  |  | 3 X 10 mm^2 . | m. | 13 |  |  |
|  |  | 4 X 10 mm^2 ................................................... | m. | 298 |  |  |
|  |  | 4 X 25ş mm^2 ................................................... | m. | 13 |  |  |
|  |  | 4 X 150ş mm^2 ................................................... | m. | 25 |  |  |
| 35 | 32.15.1 | 20.3/35 KV YAXC7V-R (NA2XSY) |  |  |  |  |
|  |  | ALÜMİNYUM KABLO ( XLPE YALITKANLI , PVC DIS KILIFLI ) | m. | 113 |  |  |
|  |  | 1 X 400ş / 25 mm^2 ................................................ | m. | 675 |  |  |
| 36 | 32.19.1 | 20.3/35 KV YAXC7V-R (NA2XSY) |  |  |  |  |
|  |  | ALÜMİNYUM KABLO ( XLPE YALITKANLI , PVC DIS KILIFLI ) |  |  |  |  |
|  |  | 1 X 400ş / 25 mm^2 ................................................ | m. | 8633 |  |  |
| 37 | 32.21 | 0.6/1 KV DAHİLİ ve HARİCİ TİP YVV (NYY) KABLO BAŞLIĞI |  |  |  |  |
|  |  | 2 X 2.5 mm^2 ........................................... | Ad. | 13 |  |  |
|  |  | 2 X 10 c mm^2 ........................................... | Ad. | 10 |  |  |
|  |  | 3 X 6 mm^2 ........................................... | Ad. | 5 |  |  |
|  |  | 3 X 10 c mm^2 ........................................... | Ad. | 10 |  |  |
|  |  | 4 X 10 c mm^2 ........................................... | Ad. | 13 |  |  |
|  |  | 4 X 25 s mm^2 ........................................... | Ad. | 5 |  |  |
| 38 | 32.31.1 | 20.3/35 KV YE3SV (2XSY) , YE3SSV |  |  |  |  |
|  |  | (2XSEYFGbY) BÜZÜŞMELİ TİP EK MUFLAR |  |  |  |  |
|  |  | 1 X240 s / 25 mm^2 | Ad. | 15 |  |  |
| 39 | 32.34.11 | 20.3/35 KV D.T. BÜZÜŞMELİ KABLO BAŞLIĞI |  |  |  |  |
|  |  | 1 X 50 s / 16 mm^2 .................................................. | Ad. | 8 |  |  |
|  |  | 1 X 240 s / 25 mm^2 .................................................. | Ad. | 42 |  |  |
| 40 | 32.34.14 | 20.3/35 KV H.T. BÜZÜŞMELİ KABLO BAŞLIĞI |  |  |  |  |
|  |  | 1 X 50 s / 16 mm^2 .................................................. | Ad. | 8 |  |  |
|  |  | 1 X 240 s / 25 mm^2 .................................................. | Ad. | 42 |  |  |
| 41 | 32.34.17 | 20.3/35 KV aYRILABİLEN EKRANLANMIŞ TİP AYR. (GÇM,EKR.) KB. BŞL. T ,L, DÜZ TİP FİŞLİ VE CİVATALI 250A,400A VEYA 630A İÇİN |  |  |  |  |
|  |  | YE3SV (2XSY) ,YE3SSV (2XSEYFGbY) |  |  |  |  |
|  |  | 1 X 50 s / 16 mm^2 .................................................. | Ad. | 8 |  |  |
| 42 | 32.35.1 | BAKIR KABLO PABUÇLARI |  |  |  |  |
|  |  | 6 mm^2 ............................................................ | Ad. | 15 |  |  |
|  |  | 10 mm^2 ............................................................ | Ad. | 100 |  |  |
|  |  | 25 mm^2 ............................................................ | Ad. | 20 |  |  |
| 43 | 36.8.7 | MODÜLER HÜCRELİ TRAFO BİNALARI (6.3-34.5 kV) |  |  |  |  |
|  |  | MOD-5 | Ad. | 1 |  |  |
| 44 | 38.1 | SABIT VE OTOMATIK KOMPANZASYON PANO KARKASI : | m2 | 10 |  |  |
| 45 | 38.2 | GRUBUN TAKIM TECHIZATI (Sabit - Otomatik) : |  |  |  |  |
|  |  | 5 - 7.5 KVAR'a kadar ....................................................................................................................................................................................................................................... | Tk. | 18 |  |  |
| 46 | 38.3 | KOMPANZASYON PANOLARININ SABIT TECHIZATI (Dahili-Harici Tip) : |  |  |  |  |
|  |  | a ) Sabit Kompanzasyon icin : ................................................................................................................................................................................................................................. | Sabit | 3 |  |  |
|  |  | b ) Otomatik Kompanzasyon icin : .............................................................................................................................................................................................................................. | Sabit | 3 |  |  |
| 47 | 38.7 | GUC KONDANSATOR BATARYALARI |  |  |  |  |
|  |  | I-Metalize poliprepylen (MPP) ( Plastik veya Metal Muhafazali ) |  |  |  |  |
|  |  | 400 Voltta .................................................................................................................................................................................................................................................... | KVAR | 63 |  |  |
| 48 |  | Kablo Kanalı Yapım İşi | m. | 3750 |  |  |
| 49 | Özel-3 | Kablo Kanalı İçin Menhol Yapılması | Ad. | 15 |  |  |
| GENEL TOPLAM TUTAR (TL, KDV DAHİL) |  |

| TEKLİF SAHİBİNİN |  |
| --- | --- |
| Adı Soyadı/Firma Unvanı: |  |
| Açık Tebligat Adresi: |  |
| Bağlı olduğu Vergi Dairesi: |  |
| Vergi No: |  |
| Telefon ve Faks Numarası: KAŞE / İMZA |  |

###### Söz. Ek-3: Teknik Teklif

TEKNİK TEKLİF (Yapım İşi ihaleleri için)	      (Söz. EK: 3b)

YAPIM İŞİ  İÇİN TEKNİK TEKLİF FORMU

Sözleşme başlığı	: Elektrik Şebekesi Yapım İşi

Yayın referansı	: TRB1/2019/CMDP/001

İsteklinin adı		: … … …  … … … … … …

| A | B | D | E | F |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Sıra No | Teknik Özellikler | Teklif edilen özellikler (marka / model dâhil) | İlgili notlar, açıklamalar, dokümantasyon | Değerlendirme Komitesinin notları |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

B Sütunu	: “Teknik Özellikler”

- İstenen özellikleri gösterir, Söz.EK2’deki “Teknik Şartname”de belirtilen Teknik Özellikler  ile aynıdır.

D Sütunu	: “Teklif edilen özellikler”

- İstekli tarafından doldurulacaktır ve teklif edilen ürünlerin detaylı özelliklerini içerecektir(“uygun” veya “evet” gibi kelimeler yeterli değildir).

E Sütunu	: “İlgili notlar, açıklamalar, dokümantasyon”

- İsteklinin teklif ettiği ürün hakkında açıklama yapmalı ve ilgili dokümanlara referans vermelidir.

F Sütunu	: “Değerlendirme Komitesi notları”

- Komisyon (Komite) üyelerinin doldurması için boş bırakılacaktır.

Verilen bilgiler ve dokümanlar teklif edilen modelleri, varsa farklı seçenekleri açık olarak belirtmelidir. Teklif edilen özelliklerle istenen özelliklerin kıyaslaması komite üyeleri tarafından kolaylıkla yapılabilmelidir.

Komite üyelerinin verilen teklifleri tam olarak anlamaları gerekmektedir. Yeterli açıklıkta bulunmayan teklifler Değerlendirme Komitesi tarafından reddedilebilir.

Fiyat teklifi ayrı zarfa konmalı ve kapalı olarak Teknik Teklif ile birlikte teslim edilmelidir.

İsteklinin Kaşesi

Yetkili İmza

###### Söz. Ek-4: Mali Teklif

(İhale kapsamında tekliflerin sunulması aşamasında Mali Teklifler ayrı bir zarf içerisinde kapalı olarak sunulacaktır)

Mal Alımı İhaleleri İçin

MALİ TEKLİF FORMU                                                                   Söz. EK:4b

Sözleşme başlığı	: Elektrik Şebekesi Yapım İşi

Yayın referansı	: TRB1/2019/CMDP/001

İsteklinin adı		: … … … … … … … … …

| A | C | D | E | F |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Sıra No | Miktar | Teklif Edilen Özellikler (Marka/Model Dâhil) | <DDP> <Kabul Yeri> Teslimat İçin Birim Fiyatlar (TL) | Toplam (TL) |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
|  |  | [Eğitim] | [götürü bedel] |  |
| Toplam Teklif (rakam ve yazı ile) |  |

İsteklinin Kaşesi

Yetkili İmza

###### Söz. Ek-5: Standart Formlar ve Diğer Gerekli Belgeler

MALİ KİMLİK FORMU                                                                      (Söz. EK: 5a)

TÜZEL KİMLİK FORMU                                                (Söz. EK: 5b)

GERÇEK KİŞİ

| SOYADI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| İLK İSİM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. İSİM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. İSİM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| RESMİ ADRESİ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| POSTA KODU |  |  |  |  |  |  |  | POSTA KUTUSU |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| ŞEHİR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| ÜLKE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| T.C. KİMLİK NUMARASI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| VERGİ NUMARASI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| VERGİ DAİRESİ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| KİMLİK BELGESİ TÜRÜ: | NÜFUS KAĞIDI |  | EHLİYET |  | PASAPORT |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KİMLİK BELGESİ NO: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| DOĞUM TARİHİ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | G | G |  | A | Y |  | Y | Y | Y | Y |

| DOĞUM YERİ- İL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| DOĞUM YERİ- ÜLKE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| TELEFON |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| FAKS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| E-POSTA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

BU “TÜZEL KİŞİLİK BELGESİ” DOLDURULMALI VE KİMLİK BELGESİNİN OKUNUR BİR FOTOKOPİSİYLE BİRLİKTE VERİLMELİDİR.

TARİH VE İMZA

| TÜZEL KİMLİK FORMU (Söz. EK: 5b) |
| --- |
| KAMU KURUM/KURULUŞLARI |
| TÜRÜ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| STK (Sivil Toplum Kuruluşu) | EVET |  |  | HAYIR |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| İSİM(LER) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| KISALTMA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| RESMİ ADRESİ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| POSTA KODU |  |  |  |  |  |  |  | POSTA KUTUSU |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| ŞEHİR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| ÜLKE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| VERGİ NUMARASI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| KAYIT YERİ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| KAYIT TARİHİ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | G | G |  | A | Y |  | Y | Y | Y | Y |

| KAYIT NUMARASI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| TELEFON |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| FAKS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| E-POSTA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Bu “Tüzel kişilik belgesi” doldurulmalı ve aşağıdakilerle birlikte verilmelidir: tüzel kişiliğin kuruluşuna dair karar, kararname veya kanunun bir kopyası eğer bu mümkün olmazsa, tüzel kişiliğin kuruluşunu belirten başka bir resmi doküman

| TARİH |  | DAMGA |
| --- | --- | --- |
| YETKİLİ TEMSİLCİNİN ADI VE GÖREVİ |  |  |
| İMZA |  |  |

| TÜZEL KİMLİK FORMU (Söz. EK: 5b) |
| --- |
| ÖZEL KURUM/KURULUŞLAR |
| TÜRÜ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| STK (Sivil Toplum Kuruluşu) | EVET |  |  | HAYIR |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| İSİM(LER) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| KISALTMA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| GENEL MERKEZ RESMİ ADRESİ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| POSTA KODU |  |  |  |  |  |  |  | POSTA KUTUSU |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| ŞEHİR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| ÜLKE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| VERGİ NUMARASI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| KAYIT YERİ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| KAYIT TARİHİ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | G | G |  | A | Y |  | Y | Y | Y | Y |

| KAYIT NUMARASI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| TELEFON |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| FAKS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| E-POSTA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

BU “TÜZEL KİŞİLİK BELGESİ” DOLDURULMALI VE AŞAĞIDAKİLERLE BİRLİKTE VERİLMELİDİR: SÖZLEŞME TARAFININ İSİM, ADRES VE ULUSAL OTORİTELER TARAFINDAN VERİLEN KAYIT NUMARASINI GÖSTEREN RESMİ DOKÜMANIN BİR KOPYASI (ÖRNEĞİN; RESMİ GAZETE, ŞİRKETLERİN KAYDI VB.) YUKARIDA DEĞİNİLEN RESMİ DOKÜMANDA BELİRTİLMEMİŞSE VE DE MÜMKÜNSE VERGİ KAYDININ BİR KOPYASI

TARİH VE İMZA

KİLİT PERSONELİN MESLEKİ DENEYİMİ                                                                                  Söz. Ek-5c

ÖZGEÇMİŞ

(Azami 3 sayfa + 3 sayfa ek)

Sözleşmede önerilen pozisyon:

1.	Soyadı:

2.	Adı:

3. 	Doğum yeri ve tarihi:

4.	Tabiyeti:

5.	Medeni durumu:

Adres (telefon/faks/e-posta):

6. 	Eğitim:

| Eğitim Kurumlaır: |  |
| --- | --- |
| Tarih: (ay/yıl) tarihinden (ay/yıl) tarihine kadar |  |
| Derece: |  |

7. 	Yabancı Dil

(1’den 5’e kadar bir ölçeğe göre, 5 en iyi):

| Dil | Okuma | Konuşma | Yazma |
| --- | --- | --- | --- |

8.	Mesleki kurumlara üyeliği:

9.	Diğer yetenekler (mesela bilgisayar bilgisi, vb.):

10.	Mevcut pozisyon:

11.	Mesleki deneyim süresi:

12.	Kilit özellikleri:

13.	Bölgesel deneyimi:

| Ülke/Bölge/Şehir | Tarih: (ay/yıl) tarihinden (ay/yıl) tarihine kadar) | Projenin adı ve kısa tanımı |
| --- | --- | --- |

14.	Mesleki deneyim:

| Tarih: (ay/yıl) tarihinden (ay/yıl) tarihine kadar |  |
| --- | --- |
| Yer |  |
| Şirket/kurum |  |
| Pozisyon |  |
| İş tanımı |  |

15.	Diğerleri:

15a.	Yayınlar ve seminerler:

15b.	Referanslar:

İmza ....................................................

(istekli adına imza atmaya yetkili kişi ya da kişiler)

Tarih ............................................

ORTAK GİRİŞİMLER HAKKINDA BİLGİ                                                     Söz. Ek-5e

(İhaleye ortak girişim ya da konsorsiyum olarak teklif sunulacaksa istekli bu formu dolduracaktır.)

1 Adı ......................................................................................

2 Yönetim kurulunun adresi .................................................. .................................................................................................. Teleks .......................................................... Telefon .........................Faks ..................................E-posta .....

3 Sözleşme Makamının bulunduğu devletteki temsilcisi, eğer varsa (yabancı bir lider ortağı olan ortak girişim / konsorsiyumlar için) Ofis adresi ........................................................................... .................................................................................................. Teleks .......................................................... Telefon ..............................Faks .........................................

4 Ortakların isimleri i) .............................................................................................. ii) .............................................................................................. iii) .............................................................................................. vb. ............................................................................................

5 Lider ortağın adı .................................................................................................. ..................................................................................................

6 Ortak girişim/konsorsiyumun oluşumu ile ilgili anlaşma i) İmza tarihi: ................................................................ ii) Yeri: ................................................................................... iii) Ek – ortak girişim / konsorsiyum sözleşmesi

7 Ortakların her biri tarafından yapılacak işlerin türü de belirtilerek ortaklar arasında önerilen iş bölümü (% olarak) .................................................................................................. .................................................................................................. .................................................................................................. .................................................................................................. ..................................................................................................

İmza ....................................................

(istekli adına imza atmaya yetkili kişi ya da kişiler)

Tarih ............................................

###### Bölüm C: Diğer Bilgiler

###### İdari Uygunluk Değerlendirme Tablosu

Elazığ OSB Tekstil-Endüstri Park Projesi

Teklif No.	_____________________

Adı:		______________________________________________

İdari Uygunluk Tablosu

| Teklif zarfı No. | Teklif sahibinin adı | Teklif süresi içinde teslim edilmiş. (E/H) | Teklif Usulüne uygun, kapalı olarak teslim edilmiş (E/H) | Teklif formu doldurulmuş. (E/H) | Teklif sahibinin beyanı imzalı (E/H) | Teknik Teklif mevcut (E/H) | Mali Teklif ayrı bir zarfta ve kapalı olarak sunulmuş (E/H) | Karar (Kabul/Ret) | Teklif alındı belgesi verildi (E/H) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Başkanın adı soyadı |  |
| --- | --- |
| Başkanın imzası |  |
| Tarih |  |

(Not: Sözleşme Makamı şartnamesi kapsamında, tekliflerin idari uygunluğunu denetlemek için ilave soru sütunları ekleyebilir.)

###### Teknik Değerlendirme Tabloları

- Mal Alımı ve Yapım İşi İhaleleri İçin

TEKNİK DEĞERLENDİRME TABLOSU

İlgili projeye uygun hale getirilecektir. Değerlendirme Komitesi tarafından doldurulmalıdır, Sözleşme Makamı işin gereklerine uygun olarak farklı/ilave kriterler belirleyebilir.

Sözleşme başlığı	: Elektrik Şebekesi Yapım İşi

Yayın Referansı	: TRB1/2019/CMDP/001

| Teklif zarfı No | İsteklinin adı | Teklif Teknik Şartnameye Uygun mu? (E/H) | İsteklinin ekonomik ve mali kapasitesi yeterli mi? (E/H) | İsteklinin İş Tecrübesi yeterli mi? (E/H) | Faaliyet Planı / Teslim Süresi Uygun mu? (E/H) | Tali hizmetler istenilen şekilde mi? (E/H/ Geçerli değil) | Teklif dosyasındaki diğer teknik gereklilikler? (E/H/ Geçerli değil) | Karar (Kabul / Ret) | Açıklamalar (varsa) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Başkan			Üye			Üye

İmza			          İmza			İmza

###### Bölüm D: Teklif Sunum Formu

Bölüm D.	Teklif Sunum Formu

< İsteklinin Anteti>

Referans: < her bir ihale davet mektubu için>

Sözleşme adı: TRB1/2019/CMDP/001

Lot başlığı: Elektrik Şebekesi Yapım İşi

Teklif teslim formunun bir adet imzalanmış aslı (mali kimlik formu, tüzel kişilik formu ve sunulması gereken diğer beyannameler de dahil) 1 (bir) kopyasıyla birlikte teslim edilmek üzere hazırlanmış olmalıdır.

- İSTEKLİNİN KİMLİĞİ

Tüzel kişiliğin ad(lar)ı ve adres(ler)i

- İLETİŞİM KURULACAK KİŞİ (bu teklif için)

| Adı Soyadı |  |
| --- | --- |
| Firma Adı |  |
| Adres |  |
| Telefon |  |
| Faks |  |
| e-mail |  |

- BEYANNAME(LER)

Teklifin tarafı olarak, bu formun 1. maddesinde tanımlanan tüzel kişilik, ekteki formatta kullanılan imzalı beyannameyi teslim etmelidir.

- TAAHHÜTNAME

Ben, yukarıda adı geçen isteklinin imza atmaya yetkili kişisi olarak, yukarıda belirtilen ihale süreci için hazırlanan ihale dosyalarını okuyup kabul ettiğimizi, hiçbir koşul ve kısıtlama öne sürmeden beyan ederim. İhale dosyasında belirlenen malları tedarik etmeyi, Teknik Teklifimizi oluşturan aşağıdaki belgeler ve mühürlenmiş ayrı bir zarfla teslim edilen Mali Teklifimize dayanarak teklif ediyoruz.

- Mali ve Ekonomik Durum Belgeleri

- Uzmanlık Alanı ve Deneyim Belgeleri

- Planlar – Çizimler (sadece yapım işleri için)

- Organizasyon ve Metodoloji (sadece hizmet alımları için)

- Kilit uzmanlar (Kilit uzmanların listesi ve özgeçmişlerden oluşur) (hizmet alımları ve istenmiş ise diğer alımlar için)

- İsteklinin beyannamesi (teklifi konsorsiyum veriyorsa, her konsorsiyum üyesinden bir adet olmak üzere)

- Her Kilit uzmanın imzaladığı münhasırlık ve müsaitlik bildirimi (sadece hizmet alımları için)

- İhalenin kazanılması halinde ödemelerin yatırılacağı banka hesabının ayrıntılarını içeren doldurulmuş mali kimlik formu

- Doldurulmuş Tüzel Kişilik Formu

Bu teklif, İsteklilere Talimatların 25. maddesinde belirtilmiş olan geçerlilik süresince geçerlidir.

İstekli adına.

| Adı Soyadı |  |
| --- | --- |
| İmza |  |
| Tarih |  |

###### Beyanname Formatı

(Teklif teslim formunun 3. Maddesinde belirtilen beyanname formatı)

<Tüzel kişiliğin antetli kağıdına yazılarak sunulacaktır>

<Tarih>

ELAZIĞ ORGANİZE SANAYİ BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

ELAZIĞ ORGANİZE SANAYİ BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ YAZIKONAK-ELAZIĞ/ Elazığ OSB Tekstil-Endüstri Park Merkezi (5/2 Kısım)

Referansınız: < Davet tarihi>

Sayın Yetkili,

TEKLİF SAHİBİNİN BEYANI

Yukarıda belirtilen ihale davet mektubunuza atfen,  biz, <Tüzel kişiliğin ad(lar)ı>  olarak,

- İşbu teklifi bu ihale için <liderliği tarafımızca üstlenilmiş olarak / bireysel olarak> sunduğumuzu ve aynı ihaleye verilen tekliflerde başka bir şekil ve formda katılımcı olmadığımızı;

- İsteklilere Talimatlarda sayılan, ihalelere katılımcı olmamızı engelleyen durumlardan birine dahil olmadığımızı;

- İsteklilere Talimatlarda açıklanan yasak fiil ve davranışlarda bulunmayacağımızı ve etik kurallara uyacağımızı ve özellikle teklif teslim dönemi içerisinde diğer adaylar ya da ihale kapsamındaki kimselerle mevcut ya da potansiyel hiçbir çıkar çatışması ya da bağlantı içinde olmadığımızı;

- Başvuru formunda yalnızca kendi tüzel kişiliğimizin kaynak ve deneyimine dair bilgiyi sağladığımızı;

- Teklif süreci ya da sözleşmenin uygulanmasının herhangi bir aşamasında, üstte belirtilen durumlarda herhangi bir değişiklik olması halinde, Sözleşme Makamını hemen bilgilendireceğimizi ve

- Bu teklif sürecinde kasti olarak verilen herhangi bir yanlış ya da eksik bilginin, bu ihaleden ya da Kalkınma Ajansları tarafından finanse edilen diğer ihalelerden hariç tutulmamızla sonuçlanacağını kabul ettiğimizi,

beyan ederiz.

Teklifimizin kabulü halinde, gerekirse, İsteklilere Talimatlarda açıklanan ihale dışı bırakılma durumlarından herhangi birine dahil olmadığımızı, yasal belgelerle ispatlamayı taahhüt ediyoruz. Formların ve delil niteliğindeki belgelerin üzerlerindeki tarih, son teklif teslim tarihinin 180 gün öncesinden daha eskiye ait olmayacaktır.

İstendiği takdirde, bu ihale dosyasında belirtilen teklif için gerekli seçim kriterleri ile ilgili, mali ve ekonomik durumumuzun sürekliliği ve teknik - mesleki kapasitemiz hakkında kanıt sağlamayı taahhüt ediyoruz.

İhale kararının bildirilmesinden sonra, 15 takvim günü içinde bu kanıtı sağlayamamamız ya da eksik / yanlış bilgi vermiş olmamız durumunda ihale kararının hükümsüz sayılacağından haberdar olduğumuzu bildiririz.

Saygılarımla

<Tüzel kişiliğin yetkili temsilcisinin imzası>

<Tüzel kişiliğin yetkili temsilcisinin adı ve ünvanı >

# Text boxes

HESAP SAHİBİ

ADI

ADRESİ

KASABA/ŞEHİR

POSTA KODU

ÜLKE

VERGİ SİCİL NO

İRTİBAT KURULACAK KİŞİ

TELEFON

FAKS

E - POSTA

BANKA

BANKA ADI

ŞUBE ADRESİ

KASABA/ŞEHİR

POSTA KODU

ÜLKE

HESAP NO

IBAN

NOTLAR :

BANKANIN KAŞESİ + BANKA TEMSİLCİSİNİN İMZASI:

TARİH + HESAP SAHİBİNİN İMZASI:

(Her ikisi de gereklidir)

(Gereklidir)

Bu form, teklifi veren firma tarafından kendine ait bilgiler girilerek doldurulacaktır. Firmaya ve teklife özgü bilgiler dışındaki genel hükümler değiştirilemez. Bu form eki beyannamenin genel metni değiştirilemez.